MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

OBJETO: MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS FONTES DE ÁGUA MINERAL

ENDEREÇO: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, MONTE ALEGRE DO SUL, SP

DESCRIÇÃO: O projeto visa reformas, melhorias e adequações em diferentes fontes de água mineral no município, retratando cartões postais do destino e referencia pelas propriedades de suas águas.

“TODA OBRA OBEDECERÁ À BOA TÉCNICA, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT E DAS CONSECCIONÁRIAS LOCAIS. ”

A-SERVIÇOS PRELIMINARES

A placa de identificação para obra será colocada em local determinado pela Diretoria de Obras e de acordo com o Padrão do DADE.

B-FONTE BOM JESUS – BALNEÁRIO

Limpeza Geral

Os reservatórios serão limpos e desinfetados com produtos apropriados, as canaletas também serão desobstruídas e limpas. O piso da fonte será limpo com produtos químicos assim como os vidros também receberão limpeza especial.

Reforma do Forro

O forro será retirado sem aproveitamento e será feito novo forro com tábuas de pinos aparelhadas macho e femea.

O entulho será retirado por empresa especializada com caçamba metálica e destino de acordo com as normas vigentes.

Iluminação

Os aparelhos de iluminação serão removidos e instalados luminárias com lâmpadas de LED.

Vidros

Serão repostos os vidros que estiverem danificados e quebrados.

Pinturas

O forro será lixado e receberá pintura de esmalte. A parte de fora da fonte e as janelas também serão lixadas e pintadas com textura acrílica para uso externo.

Serviços complementares

Serão colocados dois bancos de concreto e uma lixeira para coleta seletiva em lugares determinados pela diretoria de obras.

C-FONTE AO LADO DO BALNEÁRIO

Limpeza Geral

A fonte será limpa por hidrojateamento.

Iluminação

Serão instaladas luminárias com lâmpadas de LED.

Hidráulica

Serão colocadas uma grelha em ferro fundido e uma torneira antivandalismo.

Serviços complementares

Serão colocados banco de concreto e lixeira para coleta seletiva em lugares determinados pela diretoria de obras.

D-FONTE PAULO LEMOS

Limpeza Geral

O reservatório será limpo e desinfetado com produtos apropriados, as canaletas também serão desobstruídas e limpas. A fonte será limpa com produtos químicos e também por hidrojateamento.

Reforma da Captação

A captação receberá proteção em alvenaria com chapisco.

Pintura

O revestimento da fonte receberá pintura de proteção com resina acrílica plastificante.

Iluminação

Serão instalados suportes metálicos galvanizados de 3,10 metros de altura com projetor e lâmpadas de LED.

Hidráulica

Serão colocadas uma grelha em ferro fundido e uma torneira antivandalismo.

Vegetação

Serão removidas três arvores não nativas e o local será revitalizado com plantio de gramas e arbustos de azaleia.

Serviços complementares

Serão colocados banco de concreto e lixeira para coleta seletiva em lugares determinados pela diretoria de obras.

E-FONTE LAGO DOS PATOS

Serviços preliminares

Será demolido o aquário de reserva de água.

O entulho será retirado por empresa especializada com caçamba metálica e destino de acordo com as normas vigentes.

Limpeza Geral

A fonte será limpa por hidrojateamento.

Reforma do Telhado

Serão retirados o telhamento, o forro e os aparelhos de iluminação.

O telhado será refeito com telhas e cumeeira de barro tipo romana, com emboçamentos dos beirais. O forro será retirado sem aproveitamento e será feito novo forro com tábuas de pinos aparelhadas macho e femea.

Reforma do Piso

O piso será demolido e regularizado com argamassa. Serão colocadas placas de cerâmicas antiderrapantes assentadas com argamassa colante que também receberão rejunte de cimento branco.

Hidráulica

Serão colocadas uma grelha em ferro fundido e uma torneira antivandalismo. O local da torneira será revestido em pastilhas de porcelana.

Iluminação

Os aparelhos de iluminação serão removidos e instalados luminárias com lâmpadas de LED.

Pinturas

O forro será lixado e receberá pintura de esmalte. A parte de fora da fonte e as janelas também serão lixadas e pintadas com textura acrílica para uso externo.

Serviços complementares

Serão colocados banco de concreto e lixeira para coleta seletiva em lugares determinados pela diretoria de obras.

F-FONTE DA MOGIANA, G-FONTE DA BIBLIOTECA

Serviços preliminares

Será demolido o aquário de reserva de água.

O entulho será retirado por empresa especializada com caçamba metálica e destino de acordo com as normas vigentes.

Limpeza Geral

A fonte será limpa por hidrojateamento.

Hidráulica

Serão colocadas uma grelha em ferro fundido e uma torneira antivandalismo. O local da torneira será revestido em pastilhas de porcelana.

Reforma do Piso da Calçada

O piso será desempenado e colocado mosaico português.

Revestimento do Banco de Concreto

Serão colocadas placas de cerâmicas assentadas com argamassa colante que também receberão rejunte de cimento branco.

Iluminação

A iluminação será trocada por lâmpadas de LED.

Pinturas

O forro, as paredes de dentro e da parte de fora e as janelas serão lixadas e receberão pintura de tinta látex e esmalte.

Serviços complementares

Serão colocados banco de concreto e lixeira para coleta seletiva em lugares determinados pela diretoria de obras.

Vegetação

O local será revitalizado com plantio de gramas e arbustos de azaleia.

H-FONTE DA PREFEITURA, I-FONTE DO POSTO

Limpeza

A fonte será limpa por hidrojateamento.

Hidráulica

Serão colocadas uma grelha em ferro fundido e uma torneira antivandalismo.

Pintura

O revestimento da fonte receberá pintura de proteção com resina acrílica plastificante.

Iluminação

Serão instaladas luminárias com lâmpadas de LED.

Vegetação

O local será revitalizado com arbustos de azaleia.

Serviços complementares

Serão colocados banco de concreto e lixeira para coleta seletiva em lugares determinados pela diretoria de obras.

Monte Alegre do Sul, 24 de Outubro de 2018.

Robson Rodrigo Domingues de Faria

Diretor de Obras

CREA – 5069911905

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal